## Slide 1
Tournez votre robot

## Slide 2
Tournez votre robot
Option n°1
Ce bloc est l'une des options pour tourner.

## Slide 3
Si vous cliquez là où il est écrit « droite », vous obtiendrez ce volant.

## Slide 4
Si vous faites tourner le volant vers la droite, votre véhicule se déplacera vers la droite.
Si vous faites tourner le volant vers la gauche, votre véhicule se déplacera vers la gauche.
Les numéros disponibles sont compris entre 0 et 100 (-100).

## Slide 5
Les nombres disponibles sont compris entre 0 et 100 (-100). Qu'est-ce que cela signifie?
20 signifie que la roue droite se déplace à 20 % d'une rotation
(1 rotation correspond à 17,5 cm)
Votre véhicule tournera alors à droite en forme d'arc.

## Slide 7
Les nombres disponibles sont compris entre 0 et 100 (-100). Qu'est-ce que cela signifie?
-20 signifie que la roue gauche se déplace à 20 % d'une rotation.
Votre véhicule tournera alors à gauche en forme d'arc.

## Slide 9
100 signifie que la roue droite se déplace à 100 % d'une rotation.
Par conséquent, votre véhicule fera un virage à droite très serré.
Les nombres disponibles sont compris entre 0 et 100 (-100). Qu'est-ce que cela signifie?

## Slide 11
100 signifie que la roue gauche se déplace à 100 % d'une rotation.
Par conséquent, votre véhicule fera un virage à gauche très serré.
Les nombres disponibles sont compris entre 0 et 100 (-100). Qu'est-ce que cela signifie?

## Slide 12
Ce n'est qu'une des nombreuses façons de tourner. Maintenant à votre tour, testez les réglages de déplacement et familiarisez-vous avec la façon dont le robot va tourner.

## Slide 13
Défi – Arbres du verger
Dans ce défi, vous allez programmer votre robot EV 3 pour​ se déplacer à partir de sa zone de départ​ à travers trois rangées d’arbres fruitiers.​ Vous pouvez choisir votre propre chemin​ à travers le verger.​ Attention! Le robot doit passer​ des deux côtés de chaque route pendant​ sa course.​
Notes: Mute video and follow script on right.

## Slide 14
Ressources supplémentaires en ligne